| 危険箇所 | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |
| 園 舎 内 | 建物 | 専門家による耐震診断を受けているか |  |  |
|  |  | 専門家による耐火診断を受けているか |  |  |
|  |  | 外壁・柱等（特に基底部）に破損・ひびわれ・腐食はないか |  |  |
|  |  | 屋根・外壁は破損や剥離がないか、落下の危険はないか |  |  |
|  |  | 雨どいは固定されているか、落下の危険はないか |  |  |
|  |  | 建物内の防災設備配置図、配電・配線図等を用意してあるか |  |  |
|  | 出入口・ 避難通路 | ドアや引き戸の開閉はスムーズか |  |  |
|  |  | 出入口付近のスペースは十分か、障害となるものは置いていないか |  |  |
|  |  | 廊下・階段に障害となるものは置いていないか |  |  |
|  |  | 廊下・階段の床は破損していないか |  |  |
|  |  | 各所のカギはわかりやすく保管されているか |  |  |
|  |  | 非常口のサインは適切な場所に設置されているか |  |  |
|  | 大型什器類 | 戸棚・ロッカー・用具入れ等は壁面および床面に固定されているか |  |  |
|  |  | 固定していないロッカー類は、ぐらつきや転倒の危険がないか |  |  |
|  |  | 高い位置に物品を積みすぎていないか、落下の危険はないか |  |  |
|  |  | 扉付きの本棚は揺れても扉が開かないか |  |  |
|  |  | ピアノは底部が床に固定されているか |  |  |
|  |  | テレビ台はぐらついていないか、テレビは安定しているか |  |  |
|  | ガラス、 照明器具 | 窓・ドア等のガラスは破損しにくい材質のものか、あるいは飛散防止シート等による処置がされているか |  |  |
|  |  | 窓・ドア等の枠は破損していないか、外れやすくなっていないか |  |  |
|  |  | 蛍光管・電球は固定されているか、落下の危険はないか |  |  |
|  |  | 落下して破損し、破片が飛び散るようなものが高い場所にないか |  |  |
|  | 電気関係 | 電気コード、コンセントは破損・老朽化していないか |  |  |
|  |  | コンセントとプラグの周囲に綿ほこりがたまっていないか |  |  |
|  |  | コンセントはタコ足配線になっていないか |  |  |
|  |  | コードはからまったり、つまづく危険はないか |  |  |
|  | ガス関係 | ガス管・ガス栓は破損・老朽化していないか |  |  |
|  |  | 使用していないガス器具は元栓が締められているか |  |  |
|  |  | ガス漏れ警報機は設置されているか、きちんと動作するか |  |  |
|  |  | プロパンガスのボンベは転倒防止措置がとられているか |  |  |

| 危険箇所 | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |
| 園 舎 内 | ストーブ | ストーブには耐震自動消火装置が付いているか |  |  |
|  |  | 灯油漏れ・ガス漏れはしていないか |  |  |
|  |  | 周辺に燃えやすいものが放置されていないか |  |  |
|  |  | カーテン等が触れるおそれはないか |  |  |
|  |  | 灯油置き場はきちんと施錠・管理されているか |  |  |
| 園 舎 外 | 園庭 | 園庭内は避難時に十分な広さが確保されているか |  |  |
|  |  | 園庭は常に整備されているか |  |  |
|  |  | 防災備品の倉庫はきちんと整理整頓されているか |  |  |
|  |  | 非常用の防災備品は必要なものがそろっているか（別表リスト） |  |  |
|  | 塀・門扉 | ブロック塀の安全性について専門家による点検を受けているか |  |  |
|  |  | ブロック塀は鉄筋製か、耐震性は十分か |  |  |
|  |  | ブロック塀（特に基底部）にぐらつき・破損はないか |  |  |
|  |  | 門柱・門扉にぐらつき・破損はないか |  |  |

| 防災設備 | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |
| 避難設備 | 避難設備 | 避難はしご・救助袋等の設置場所は表示されているか |  |  |
|  |  | 避難設備の器具は適切に格納されているか |  |  |
|  |  | 避難設備の各部位は破損・老朽化していないか |  |  |
|  |  | 避難設備は正しく使用できるか、訓練は十分か |  |  |
|  |  | 避難設備の周辺に利用の障害となるものが放置されていないか |  |  |
|  |  | 降下地点の周辺に十分な広さが確保されているか、障害はないか |  |  |
| 防 災 設 備 | 消火器・消火栓 | 消火器は規定数が適切な箇所に配置されているか |  |  |
|  |  | 消火器の設置場所はわかりやすく表示されているか |  |  |
|  |  | 消火器は破損していないか、使用期限を過ぎていないか |  |  |
|  |  | 消火器は正しく使用できるか、訓練は十分か |  |  |
|  |  | 屋内消火栓の表示灯は点灯しているか |  |  |
|  |  | 屋内消火栓のホースはきちんと収納されているか |  |  |
|  |  | 屋内消火栓のホース・ノズルに破損はないか |  |  |
|  |  | 屋内消火栓の周囲に障害となるものは放置されていないか |  |  |
|  | 防火設備 | 火災報知器は定期的に点検を受けているか |  |  |
|  |  | 防火シャッターは定期的に点検を受けているか |  |  |
|  |  | 防火シャッターの扉、枠に破損はないか |  |  |
|  |  | 防火シャッターの開閉の障害となるものが放置されていないか |  |  |
|  |  | 防火シャッター付近に燃えやすいものが放置されていないか |  |  |

| 防災備品リスト | 点検日 ． ． | 点検者 |
| --- | --- | --- |
| 保 育 室 内 | 品 目 | 個数 | 状態 | 備考 | 園 地 内 | 品 目 | 個数 | 状態 | 備考 |
|  | 園児名簿・緊急連絡簿 |  |  |  |  | 園児名簿・緊急連絡簿 |  |  |  |
|  | 防災ずきん（園児用） |  |  |  |  | 軍手 |  |  |  |
|  | 防災ずきん（教員用） |  |  |  |  | 工具 |  |  |  |
|  | タオル |  |  |  |  | おの |  |  |  |
|  | 毛布 |  |  |  |  | ロープ |  |  |  |
|  | 工具（金づち、バール） |  |  |  |  | ガムテープ |  |  |  |
|  | 非常持ち出し袋 | 軍手 |  |  |  |  | 消火器 |  |  |  |
|  |  | ロープ |  |  |  |  | 懐中電灯・電池 |  |  |  |
|  |  | ガムテープ |  |  |  |  | ろうそく・マッチ |  |  |  |
|  |  | 救急用品 |  |  |  |  | タオル |  |  |  |
|  |  | 懐中電灯 |  |  |  |  | 毛布 |  |  |  |
|  |  | 小型ラジオ |  |  |  |  | ちり紙 |  |  |  |
|  |  | 笛 |  |  |  |  | せっけん |  |  |  |
|  |  | 小銭（電話用） |  |  |  |  | ビニール袋 |  |  |  |
|  |  | ライター |  |  |  |  | 防水シート |  |  |  |
|  |  | 食品 |  |  |  |  | 園児用の服・下着 |  |  |  |
|  |  | 電池 |  |  |  |  | ラジオ（テレビ） |  |  |  |
|  |  | 水 |  |  |  |  | 無線機 |  |  |  |
| 園 舎 内 | 防災ずきん（予備） |  |  |  |  | 救急用品・医薬品 |  |  |  |
|  | ヘルメット |  |  |  |  | 保存水 |  |  |  |
|  | 軍手 |  |  |  |  | 非常食 |  |  |  |
|  | ロープ |  |  |  |  | カセットコンロ・ボンベ |  |  |  |
|  | ガムテープ |  |  |  |  | なべ・やかん |  |  |  |
|  | 工具 |  |  |  |  | 紙コップ・皿、わりばし |  |  |  |
|  | 消火器 |  |  |  |  | テント |  |  |  |
|  | 拡声器 |  |  |  |  | 寝袋 |  |  |  |
|  | 懐中電灯 |  |  |  |  | 発電機 |  |  |  |
|  | 救急用品 |  |  |  |  | 自転車 |  |  |  |
|  | タオル |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毛布 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型ラジオ（テレビ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保存水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常食 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |

# Text boxes

災害対策チェックシート

災害対策編